ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ФОРМУЛА КАРБОН»

ВАКУУМНАЯ ЛОВУШКА ПРО/VACUUM TRAP PRO

ПАСПОРТ

28.99.39-17436894-01П

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Основные сведения об изделии и технические данные | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Комплектность | 4 |
| 3 | Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя (поставщика) | 5 |
| 4 | Свидетельство о приемке | 6 |
| 5 | Движение изделия в эксплуатации | 7 |
| 6 | Заметки по эксплуатации и хранению | 8 |
| 7 | Сведения об утилизации | 9 |
| 8 | Особые отметки | 10 |
| 9 | Юридический адрес изготовителя и продавца | 11 |

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Наименование: Вакуумная ловушка Про

  - Обозначение изделия: Vacuum Trap Pro

  - Заводской номер: ______________

  - Дата выпуска: _____________

  - Ловушка применятся для улавливания излишков смолы в процессе вакуумной инфузии. Так же может применяться для дегазации различных компаундов, требующих такой подготовки перед применением.

  - Продукция изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями национальных стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

  - Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал крышки | Оргстекло 15 мм |
| Материал уплотнений | Силикон |
| Высота | 310 мм |
| Диаметр | 270 мм |
| Вес | 8 кг. |
| Объём, л | 13 |
| Температурный диапазон работы, °С | -5 .. +40 |

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - В комплект поставки входят:

- ВАКУУМНАЯ ЛОВУШКА ПРО/VACUUM TRAP PRO – 1 шт.;

- Манометр/Вакууметр – 1 шт.

- Порты подключения шлангов – 3 шт.;

- паспорт – 1 экз.

- РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества продукции требованиям технической документации при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

  - Средний срок службы - 10 лет.

  - Гарантийный срок составляет – 12 месяцев с момента передачи заказчику.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Автоматизированная вакуумная станция АVS-020/220 |
| --- |
| 28.99.39-17436894-01П | № |
| обозначение | Заводской номер |

Изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

| МП | Начальник ОТК |  |
| --- | --- | --- |
|  | личная подпись | расшифровка подписи |
|  | год, месяц, число |  |
| МП | Руководитель предприятия |  |
|  |  | обозначение документа, по которому производится поставка |
|  | личная подпись | расшифровка подписи |
|  | год, месяц, число |  |

- ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Движение изделия при эксплуатации приведено в таблице 2.

Таблица 2

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | После последнего ремонта |  |  |

- ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

  - Монтаж

Специальный монтаж не требуется. Изделие готово к эксплуатации.

  - Транспортировка

    - Транспортирование должно осуществляться любыми видами крытого транспорта, в соответствии с действующими правилами перевозки для соответствующего вида транспорта.

    - Во время транспортировки продукцию не подвергать никаким ударам, соблюдая при этом указания по безопасности и гигиене труда.

    - Запрещается находиться под подвешенным грузом.

    - При отгрузке оборудования в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности транспортирование должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 15846.

  - Хранение

    - Хранение продукции производят в отапливаемых и вентилируемых помещениях с температурой от плюс 5 до плюс 40°С и влажностью не более 80%.

    - Нормы безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ – по ГОСТ 12.3.009 и ГОСТ 12.3.020.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

  - Материалы и изделия, примененные в конструкции ловушки, в процессе утилизации не представляют опасности и утилизируются в соответствии с нормативными ведомственными документами, утвержденными в установленном порядке.

  - Ловушка, отработавшая свой ресурс, должна передаваться на утилизацию в специализированные предприятия по переработке материалов.

- ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

- ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПРОДАВЦА

Изготовитель: ООО «Формула Карбон»

Юридический адрес: 111024, г. Москва, 4-ая Кабельная улица, д. 2, стр. 1А

Фактический адрес: 111024, г. Москва, 4-ая Кабельная улица, д. 2, стр. 1А

Телефон: +7 926 1358489

Е mail: formula.carbon.ru@gmail.com